## Slide 1
問題１．法令上、指定数量の異なる危険物A、B及びCを同一の貯蔵所に貯蔵する場合の指定数量の倍数について、次のうち正しいものはどれか。
（１）A、B及びCの貯蔵量の和を、A、B及びCの指定数量の最も小さい数値で除した値。
（２）A、B及びCの貯蔵量の和を、A、B及びCの指定数量の平均値で除した値。
（３）A、B及びCの貯蔵量の和を、A、B及びCの指定数量の和で除した値。
（４）A、B及びCそれぞれの貯蔵量を、それぞれの指定数量で除した値の和。
（５）A、B及びCそれぞれの貯蔵量を、A、B及びCの指定数量の平均値で除した値の和。
※除する：割るということ（割り算する）。

## Slide 2
問題１．答え（４） それぞれの選択肢を数式化してみると（４）が正解
危険物Aの量＋危険物Bの量＋危険物Cの量
危険物Aの指定数量
指定数量
の倍数
（危険物Aの指定数量が最も小さいものとして考えた場合。）
（１）
危険物Aの量＋危険物Bの量＋危険物Cの量
（２）
＝
指定数量
の倍数
＝
危険物Aの
指定数量
＋ ＋
危険物Bの
指定数量
危険物Cの
指定数量
÷３
危険物Aの量＋危険物Bの量＋危険物Cの量
（３）
指定数量
の倍数
＝
危険物Aの
指定数量
＋ ＋
危険物Bの
指定数量
危険物Cの
指定数量
危険物Aの量 危険物Bの量 危険物Cの量
（４）
指定数量
の倍数
＝
危険物Aの
指定数量
＋ ＋
危険物Bの
指定数量
危険物Cの
指定数量
（５）
危険物Aの量 危険物Bの量 危険物Cの量
指定数量
の倍数
＝
（２）の分母
（２）の分母
（２）の分母

## Slide 3
問題２．現在、灯油を５００L貯蔵している。これと同一の場所に次の危険物を貯蔵した場合、指定数量以上となるものは次のうちどれか。
（１）ガソリン １００L
（２）メタノール １５０L
（３）軽油 ４００L
（４）重油 ８００L
（５）ギヤー油 ２０００L

## Slide 4
（１）ガソリン １００L
（２）メタノール １５０L
（３）軽油 ４００L
（４）重油 ８００L
（５）ギヤー油 ２０００L
問題２．答え（１） 灯油の指定数量は１０００Lなので、
灯油５００Lの指定数量の倍数は０．５である。
以下、それぞれの選択肢の指定数量の倍数を示す。
１００L
２００L
＝ 0.5
１5０L
400L
＝ 0.375
400L
1000L
＝ 0.4
800L
2000L
＝ 0.4
2000L
6000L
＝ 0.333…
指定数量の倍数の合計が１以上となるのは、
（１）のガソリンである。

## Slide 5
問題３．法令上、同一の貯蔵所において、次の危険物を同時に貯蔵する場合、指定数量の倍数の合計はいくつか。
（１） ２．０ （２） ２．８
（３） ３．０ （４） ３．５
（５） ５．５
重油・・・・・・２０００L ガソリン・・・・・・１００L
灯油・・・・・・・５００L アルコール類・・・・２００L
動植物油類・・・３０００L

## Slide 6
問題３．答え（２）
２０００
２０００
１００
２００
５００
１０００
アルコール
の倍数
重油
の倍数
ガソリン
の倍数
＝
＋
＋
（０．５）
（１．０）
（０．５）
２．８
※指定数量の倍数は以下のように計算できます。
２００
４００
＋
灯油
の倍数
動植物油類
の倍数
＋
３０００
１００００
（０．３）
（０．５）

## Slide 7
問題４．法令上、屋内貯蔵所において、次のA～Dの危険物を同時に貯蔵する場合、この屋内貯蔵所が貯蔵している危険物の指定数量の倍数はいくつか。
A ガソリン・・・・・・・・２０００L
B エタノール・・・・・・・・８００L
C 灯油・・・・・・・・・・８０００L
D 軽油・・・・・・・・・・６０００L
（１） １０．５ （２） １４．０
（３） １９．０ （４） ２１．０
（５） ２６．０

## Slide 8
問題４．答え（５）
２０００
２００
８００
４００
８０００
１０００
軽油
の倍数
ガソリン
の倍数
エタノール
の倍数
＝
＋
＋
（６．０）
（１０．０）
（２．０）
２６．０
※指定数量の倍数は以下のように計算できます。
６０００
１０００
＋
灯油
の倍数
（８．０）

## Slide 9
問題５．法令上、次のA～Cの危険物を同一の貯蔵所に貯蔵する場合、指定数量の倍数の合計はいくつか。
 | 指定数量 | 貯蔵量
（１） | ５０L | ２７５L
（２） | ２００L | １４００L
（３） | １０００L | ８５００L
（１） １．３ （２） ４．１
（３） １２．５ （４） ２１．０
（５） ３２．０

## Slide 10
問題５．答え（４）
２７５
５０
１４００
２００
８５００
１０００
＝
＋
（５．５）
（７．０）
２１．０
※指定数量の倍数は以下のように計算できます。
＋
（８．５）

## Slide 11
問題６．法令上、同一の場所において、同じ類の危険物A～Cを貯蔵する場合、次のうち指定数量の倍数の合計が最も大きい組合せはどれか。ただし（ ）内は、それぞれの指定数量を示す。
 | A（２００L） | B（１０００L） | C（２０００L）
（１） | １００L | １０００L | １８００L
（２） | ２００L | ９００L | １６００L
（３） | ３００L | ７００L | １４００L
（４） | ４００L | ５００L | １２００L
（５） | ５００L | ２００L | ６００L

## Slide 12
 | A（２００L） | B（１０００L） | C（２０００L）
（１） | ０．５ | １．０ | ０．９
（２） | １．０ | ０．９ | ０．８
（３） | １．５ | ０．７ | ０．７
（４） | ２．０ | ０．５ | ０．６
（５） | ２．５ | ０．２ | ０．３
２．９
２．４
２．７
３．１
３．０
問題６．答え（４）

## Slide 13
問題７．法令上、２００L入りの金属製ドラム３本の重油と、２００L入りの金属製ドラム１本の灯油を同一場所に貯蔵している場合、ガソリンを最低何L貯蔵すると指定数量以上となるか。
（１） ８０L （２） ９０L
（３） １００L （４） １１０L
（５） １２０L

## Slide 14
それぞれの選択肢の指定数量の倍数は以下の通りです。
（１） ０．４０ （２） ０．４５
（３） ０．５０ （４） ０．５５
（５） ０．６０
問題７．答え（３）
重油の倍数は、
灯油の倍数は、
２００
２０００
×３ ＝ ０．３
２００
１０００
＝ ０．２
よって、指定数量の倍数が１．０以上になる、
ガソリンが最低貯蔵量は（３）の１００Lとなる。

## Slide 15
問題８．法令上、ある製造所において、第４類第２石油類を２０００L製造した場合、指定数量の倍数として、次のうち正しいものはどれか。
（１）その危険物が非水溶性であれば１０倍である。
（２）その危険物が水溶性であれば５倍である。
（３）その危険物が非水溶性であれば２倍である。
（４）その危険物が水溶性であれば２倍である。
（５）その危険物が非水溶性であれば１倍である。

## Slide 16
問題８．答え（３）
第２石油類の指定数量は、
非水溶性であれば １０００L
水溶性であれば ２０００L
第２石油類を２０００L貯蔵する場合の
指定数量の倍数は、
非水溶性であれば ２．０倍
水溶性であれば １．０倍
これを満たす選択肢は（３）である。